# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПРЕДИСЛОВИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	4

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА УБОРКУ	5

Детальный метод	5

Метод ежедневной нормы по площади	5

Метод единиц	5

Метод места	5

Комбинированный метод	5

НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ	6

I. Чистка и мойка полов	6

1.1	Твердые и полутвердые полы (Hard Floor)	6

1. Подметание (Sweeping)	6

2. Чистка шваброй (Mopping)	6

3. Чистка (Scrubbing)	6

4. Машинная чистка (Machine Scrubbing)	6

5. Уборка пылесосом (Vacuuming)	8

6. Полировка полов с полимерным защитным покрытием / вощение (Waxing)	8

7. Распылительная Шлифовка (Spray Buffing)	8

8. Специальный уход за полами	8

1.2	Мягкие полы (Soft Floor)	8

II. ЧИСТКА СТЕН	9

III.  ЧИСТка потолка	9

IV. СМЕШАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ	9

V. МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА	9

1. Удаление пыли (Dusting) ***	9

2. Очистка тканевой обивки (Fabric Upholstery Cleaning)***	10

VI. САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ (Washrooms, Restrooms)	10

VII. ЧИСТКА И МОЙКА СТЕКОЛ (Window cleaning)	11

VIII. Осветительные приборы	11

IX. Чистка лестниц (Stairway Cleaning)	11

X. Чистка лИФТОВ	11

XI. Подметание и мойка прилегающих территорий и складов	12

РЕКОМЕНДАЦИИ АССОЦИАЦИИ ISSA	13

Время подметания пола	13

Время на уборку туалета	13

Время уборки пола шваброй	14

Время очистки лестниц и прилегающих площадей	14

Общее время уборки - Классная комната	16

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВРЕМЯ УБОРКИ	17

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА В ОТРАСЛИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	18

Нормативы численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих гостиничного хозяйства.	18

Нормативы численности рабочих бань, прачечных и др.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ	29

# ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях рыночных отношений предприятиям и организациям предоставлены широкие законодательные права в сфере хозяйственной деятельности, в том числе в организации нормирования труда и его материального стимулирования. Предприятие может устанавливать необходимую численность работников и применять любую модель оплаты труда, стимулирующие в полной мере достижения высоких конечных результатов.

В этой связи перед экономическими службами и руководителями предприятий возникают проблемы оптимальной организации труда, где не малую роль играет нормирование выполнения работ.

В данном справочном руководстве даны рекомендательные нормы времени на основе данных Международной Ассоциации Санитарных Поставок ISSA (International Sanitary Supply Associacion) – признанной в мире организации по стандартизации уборочных работ. Кроме того даны методические рекомендации по нормированию труда работников бытового обслуживания в Российской Федерации.

# ВВЕДЕНИЕ

Время уборки это в значительной мере ее стоимость, ошибки в которой часто расстраивают бизнес.

Расчет времени на уборку – комплексная задача. Попытаемся определить точное время, необходимое чтобы выполнить работу…

Функция уборки может быть определена многими условиями, поэтому не имеется единого абсолютно стандартного времени выполнения работ. Два рабочих на равной площади, с теми же самыми инструментами и инструкциями будут убирать с различной скоростью. Рабочий, который должен каждый раз спускаться в подвал здания для того, чтобы вылить грязный моющий раствор, не будет убирать также продуктивно, как рабочий, обеспеченный удобными комнатами для уборочного персонала и сливами на каждом этаже.

При вычислении времени на уборку имеются много различных переменных, которые необходимо учитывать. Они включают: возраст сооружения. планировку сооружения, климат, сезон, тип внешней грязи, размещение уборочных комнат, тип покрытий и стен, обученность рабочих, время суток, коэффициент вандализма, и т.д.

Для достижения определенного стандарта времени уборки различными уборщиками должен иметься набор однородных условий. Эти внешние условия включают следующее:

- Каждый уборщик должен иметь достаточно материалов, инвентаря и оборудования для выполнения работы.

- Каждый уборщик должен быть соответственно обучен, чтобы выполнить задачу с имеющимися материалами и оборудованием.

- Каждый уборщик должен быть способен выполнить стандартную работу с имеющимся инвентарем и материалами.

- Каждый уборщик должен знать ожидаемое время уборки.

- Каждый уборщик должен быть регулярно аттестован, чтобы обеспечить постоянное соответствие стандартам времени на уборку.

# ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА УБОРКУ

Согласно рекомендаций ISSA, имеется пять различных методов для калькулирования времени уборки.

### Детальный метод

При использовании детального метода в список вносится время для каждого элемента уборки. Обычно для тех элементов, которые размещены на убираемой площади или участке, например: дверь, перегородка, стол, раковина, унитаз и т.д. Общее время уборки рассчитывается как сумма времени всех элементов.

### Метод ежедневной нормы по площади

Метод ежедневно убираемой площади определяет средний размер площади (в квадратных метрах), которую может убирать один уборщик в течение рабочего дня. Размер убираемой площади может изменяться в соответствии с удельным временем уборки определенных типов убираемых площадей. Например: 490 м2 для туалетов и уборных; 2140 м2 для офисов; 1300 м2 для общей очистки помещений.

### Метод единиц

Метод единиц определяет время уборки, исходя из типа пространства или данной площади. Оно оценивается опытным наблюдателем или нормировщиком. Рабочим назначается соответствующее число единиц, определяющее объем уборки в течении рабочего дня.

### Метод места

Метод места часто используется, чтобы определить время уборки в туалетах. Время уборки рассчитывается,  применяя коэффициент времени к каждому типу места (то есть - четыре минуты на кабинку). Сумма времени уборки вычисляется сложением стандартного времени на уборку единицы изделия и умножается на число мест.

### Комбинированный метод

Этот метод использует время, вычисляемое по детальному методу, и группирует типичные действия выполняемые в определенной области в таблицу, где учитывается назначенная частота этих работ. Следующие пункты могут учитывать время уборки площади и места.

# НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

| вид работ | мин. на 1 м2 | м2 / час | мин. на 100 м2 | на 1 единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Чистка и мойка полов |
|  | Твердые и полутвердые полы (Hard Floor) |
|  | 1. Подметание (Sweeping) |
| Подметание щеткой (легкая грязь) | 0,12 | 500 | 12 |  |
| Подметание щеткой (тяжелая грязь) | 0,2 | 300 | 20 |  |
| Залы и коридоры | 0,1 | 600 | 10 |  |
| Общие комнаты | 0,2 | 300 | 20 |  |
|  | 2. Чистка шваброй (Mopping) |
|  | Пылевая швабра (dust mop) |
| Пылевая швабра (свободная площ.) | 0,05 | 1200 | 5 |  |
| Пылевая швабра (затрудненная пл.) | 0,1 | 600 | 10 |  |
|  | Влажная швабра (dump mop) |
| Влажная швабра (свободная площ.) | 0,25 | 240 | 25 |  |
| Влажная швабра (затрудненная пл.) | 0,45 | 133 | 45 |  |
|  | Мокрая швабра (wet mop and rinse) |
| Мокрая швабра и полоскание (свободная площадь) | 0,35 | 170 | 35 |  |
| Мокрая швабра и полоскание (затрудненная площадь) | 0,5 | 120 | 50 |  |
|  | 3. Чистка (Scrubbing) |
| Ручная чистка щеткой 30 см (12”) | 3,00 | 20 | 300 |  |
| Чистка покрытия пола | 1,00 | 60 | 100 |  |
|  | 4. Машинная чистка (Machine Scrubbing) |
|  | Однодисковые полотеры (Single Disc Machines / Scrubber) |
| Однодисковая машина ( 30 см (12”) | 0,48 | 125 | 48 |  |
| Однодисковая машина ( 35 см (14”) | 0,40 | 150 | 40 |  |
| Однодисковая машина ( 40 см (16”) | 0,36 | 167 | 36 |  |
| Однодисковая машина ( 43 см (17”) 175 об/мин | 0,33 | 182 | 33 |  |
| Однодисковая машина ( 45 см (18”) | 0,31 | 194 | 31 |  |
| Однодисковая машина ( 48 см (19”) | 0,30 | 200 | 30 |  |
| Однодисковая машина ( 50 см (20”) 175 об/мин | 0,28 | 214 | 28 |  |
| Однодисковая машина ( 53 см (21”) | 0,27 | 222 | 27 |  |
| Однодисковая машина ( 58 см (23”) | 0,25 | 240 | 25 |  |
| Однодисковая машина ( 61 см (24”) | 0,24 | 250 | 24 |  |
| Однодисковая машина ( 81 см (32”) | 0,18 | 333 | 18 |  |
| Однодисковая машина ( 91 см (36”) | 0,16 | 375 | 16 |  |
| ЧИСТКА ПОЛОВ однодисковая машина + моп (2 чел) | 1,2 | 50 | 120 |  |
| ЧИСТКА ПОЛОВ Однодисковая машина + пылесос влажной уборки (1 чел) | 1,7 | 35 | 170 |  |
| ЧИСТКА ПОЛОВ Однодисковая машина + пылесос влажной уборки (2 чел) | 1,0 | 60 | 100 |  |
|  | Уборка автоматическими поломоечными машинами (Autoscrubber / Scrubber-Dryer) Паспортная производительность поломоечной машины является теоретической, т.е. это производительность в идеальных условиях. Реальная производительность машин составляет примерно 75% от паспортной, т.к. необходимо учитывать время на заправку машин моющим раствором, смену аккумуляторов и т.д. |
|  | ТОЛКАЕМЫЕ И ВЕДОМЫЕ |
|  | Валковые |
| Автоматическая поломоечная машина с рабочей шириной 25 см | 0,16 | 750 (теор) | 16 |  |
| Автоматическая поломоечная машина с рабочей шириной 35 см | 0,12 | 1020 (теор) | 12 |  |
|  | Дисковые |
| Автоматическая поломоечная машина диаметр 61 см (24 ") | 0,07 | 857 | 7 |  |
| Автоматическая поломоечная машина диаметр 67 см (27 ") | 0,06 | 1000 | 6 |  |
| Автоматическая поломоечная машина диаметр 80 см (33 ") | 0,05 | 1200 | 5 |  |
|  | Управляемые водителем |
| Cobra 95 |  | 4200-5800 (теор) |  |  |
| Cobra 110 BE |  | 5500 (теор) |  |  |
| вид работ | мин. на 1 м2 | м2 / час | мин. на 100 м2 | на 1 единицу |
| Jumbo AR 4090 Ресурс аккумулятора 3 часа |  | 3500-4900 (теор) |  |  |
| Jumbo AR 4100 Ресурс аккумулятора 3 часа |  | 4200-5800 (теор) |  |  |
|  | 5. Уборка пылесосом (Vacuuming) |
| Чистка пылесосом (свободная) | 0,2 | 300 | 20 |  |
| Чистка пылесосом (затрудненная) | 0,3 | 200 | 30 |  |
| Чистка NilfiskMop( | 0,1 | 600 | 10 |  |
| Сбор влаги пылесосом влажной уборки | 0,6 | 100 | 60 |  |
|  | 6. Полировка полов с полимерным защитным покрытием / вощение (Waxing) |
| Шлифование падом из стальной шерсти | 0,2 | 300 | 20 |  |
| Зачистка верхнего слоя линолеума (снятие 0,1 мм) | 0,2 | 300 | 20 |  |
| Зачистка/поднятие/смывка ( 43 см (17”) 175 об/мин (Striping) | 1,5 | 40 | 150 |  |
| Зачистка/поднятие/смывка ( 50 см (20”) 175 об/мин | 1,3 | 46 | 130 |  |
| Нанесение политуры и время сушки | 0,45 | 133 | 45 |  |
| Полировка машиной ( 43 см (17”) | 0,2 | 300 | 20 |  |
| Полировка машиной ( 48 см (19”) | 0,15 | 400 | 15 |  |
| Высокоскоростная полировка ( 50 см (20”)1500 об/мин | 0,12 | 500 | 12 |  |
|  | 7. Распылительная Шлифовка (Spray Buffing) |
| Распылительная Шлифовка (свободная площадь) | 0,30 | 200 | 30 |  |
| Распылительная Шлифовка (затрудненная площадь) | 0,45 | 133 | 45 |  |
|  | 8. Специальный уход за полами |
| Кристаллизация каменных полов |
| Шлифование стальным падом | 0,2 | 300 | 20 |  |
| Шлифование натуральным падом | 0,2 | 300 | 20 |  |
|  | Мягкие полы (Soft Floor) |
| Ковровые покрытия (Carpeting) |
| Уборка пылесосом (свободная пл.) | 0,20 | 300 | 20 |  |
| Уборка пылесосом (затрудненнная) | 0,30 | 200 | 30 |  |
| уборки пылесосом горшка | 0,16 | 375 | 16 |  |
| Удаление отдельных пятен общего происхождения | 0,10 | 600 | 10 |  |
| вид работ | мин. на 1 м2 | м2 / час | мин. на 100 м2 | на 1 единицу |
| Удаление жевательной резинки | 0,15 |  | 15 |  |
| Влажная экстракция | 0,6 | 100 | 60 |  |
| Сухая химическая чистка | 0,9 |  | 90 |  |
| Шампунь (сухая - пена) | 0,6 | 100 | 60 |  |
| Моющий пылесос + насадка “вращающаяся щетка” | 4,0 | 20 | 400 |  |
| Однодисковая машина + моющий пылесос (2 человека) | 3,0 | 20 | 300 |  |
|  | II. ЧИСТКА СТЕН |
| вид работ | мин. на 1 м2 | м2 / час | мин. на 100 м2 | на 1 единицу |
| Окрашенные стены (ручная мойка) | 2,4 | 25 | 240 |  |
| Окрашенные стены (машинная мойка) | 1,5 | 40 | 150 |  |
| Мраморные (каменные) стены (ручная) | 1,0 | 60 | 100 |  |
| Вакуумная чистка |  |  |  |  |
|  | III. ЧИСТка потолка |
| Мойка потолка (ручная) | 3,0 | 20 | 300 |  |
| Мойка потолка (машинная) | 1,8 | 33 | 180 |  |
| Вакуумная чистка |  |  |  |  |
|  | IV. СМЕШАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ |
| 1. Офисные области |
| Все работы | 0,21 | 286 | 21 |  |
| 2. Прочие области |
| Все работы | 0,15 | 400 | 15 |  |
| 3. Туалеты |
| Все работы | 0,9 | 67 | 90 |  |
| 4. Комнаты отдыха и раздевалки |
| Все работы | 1,2 | 50 | 120 |  |
|  | V. МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА время указано за одну единицу |
| 1. Удаление пыли (Dusting) *** |
| вид работ | мин. на 1 м2 | м2 / час | мин. на 100 м2 | на 1 единицу |
| Кондиционеры |  |  |  | 0,30 |
| Пепельницы |  |  |  | 0,25 |
| Книжные шкафы (с 3 полками.) |  |  |  | 0,30 |
| Стулья |  |  |  | 0,30 |
| Держатель сигарет |  |  |  | 0,40 |
| Диван |  |  |  | 0,25 |
| Лампы дневного света |  |  |  | 0,80 |
| Настольные шкафчики |  |  |  | 0,15 |
| Кабинетные лотки (4 уровня) |  |  |  | 0,40 |
| Шкафчики |  |  |  | 0,20 |
| Радиаторы отопления |  |  |  | 0,30 |
| Столы (средние) |  |  |  | 0,50 |
| Телефонные аппараты |  |  |  | 0,15 |
| Раздатчики полотенец |  |  |  | 0,12 |
| Раздатчики мыла |  |  |  | 0,40 |
| Ванна (офис) |  |  |  | 0,60 |
| Мусорные корзины |  |  |  | 0,50 |
| Подоконники |  |  |  | 0,20 |
| Чистка меловых досок (классы) |  |  |  | 30,0 |
|  | 2. Очистка тканевой обивки (Fabric Upholstery Cleaning)*** время указано за одну единицу |
| Стулья щеткой или пылесосом |  |  |  | 0,50 |
| Кресла щеткой или пылесосом |  |  |  | 1,00 |
| Диван щеткой или пылесосом |  |  |  | 2,00 |
| Шампунная чистка стульев |  |  |  | 4,00 |
| Шампунная чистка кресел |  |  |  | 7,00 |
| Шампунная чистка диванов |  |  |  | 20,0 |
|  | VI. САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ (Washrooms, Restrooms) |
| 1. Общая очистка |
| Общее обслуживание туалета | 0,9 | 67 | 90 |  |
| 2. Очистка отдельных элементов*** время указано за одну единицу |
| Очистка умывальника |  |  |  | 3,83 |
| Дверь (пятна вымываются с обеих сторон) |  |  |  | 0,83 |
| Зеркала |  |  |  | 0,66 |
| Раздатчик одноразовых полотенец |  |  |  | 0,16 |
| Писсуары / унитазы |  |  |  | 3,00 |
| Раздатчик жидкого мыла |  |  |  | 3,00 |
|  | VII. ЧИСТКА И МОЙКА СТЕКОЛ (Window cleaning) |
| вид работ | мин. на 1 м2 | м2 / час | мин. на 100 м2 | на 1 единицу |
| Мойка окон моечным и резиновыми скребками | 0,75 | 80 | 75 |  |
| Односекционное окно | 1,25 | 48 | 125 |  |
| Многосекционное окно | 1,70 | 35 | 170 |  |
| Матовая односекционное окно | 1,90 | 32 | 190 |  |
| Непрозрачное стекло | 0,50 | 120 | 50 |  |
| Офисные перегородки | 0,35 | 171 | 35 |  |
| Толстое листовое стекло | 1,10 | 55 | 110 |  |
|  | VIII. Осветительные приборы время указано за одну единицу |
| 1. Удаление пыли с ламп и световых панелей (Dusting Lamps & Light Fixtures)*** |
| Настенные панели дневного света |  |  |  | 0.13 |
| Лампа дневного света |  |  |  | 0.30 |
| Настольная лампа и абажюр |  |  |  | 0.58 |
| Торшер и абажюр |  |  |  | 0.58 |
| 2. Мойка Флуоресцентных световых панелей (Washing Fluorescent Light Fixtures)*** |
| Потолочный светильник 4' ea. |  |  |  | 9 |
| Потолочный светильник 8' ea. |  |  |  | 12 |
|  | IX. Чистка лестниц (Stairway Cleaning) |
| Подметание и удаление пыли 1 пролет 15 ступеней |  |  |  | 6,0 |
| Чистка влажной шваброй 1 пролет 12 ступеней |  |  |  | 5,0 |
| Чистка влажной шваброй 1 пролет 10 ступеней |  |  |  | 4,5 |
| Чистка (ручная) |  |  |  | 20,0 |
|  | X. Чистка лИФТОВ |
| Чистка дверей |  |  |  |  |
| Чистка панелей |  |  |  |  |
| Чистка пульта управления |  |  |  |  |
| Чистка направляющих |  |  |  |  |
| Чистка пола |  |  |  |  |
|  | XI. Подметание и мойка прилегающих территорий и складов |
| 1. Подметание (Sweeping) |
|  | 1.1. Ручная уборка (Brooms) |
| вид работ | мин. на 1 м2 | м2 / час | мин. на 100 м2 | на 1 единицу |
| Подметание щеткой легкая грязь | 0,12 | 500 | 12 |  |
| Подметание щеткой тяжелая грязь | 0,20 | 300 | 20 |  |
| 1.2. Механизированная уборка (Sweepers) |
| МОДЕЛЬ |  | м2/час | скорость | ресурс АКБ |
|  | ТОЛКАЕМЫЕ |
| Star 2000 H |  | max 2500 |  |  |
|  | ВЕДОМЫЕ |
| Star 5000 B/E |  | 2500 |  |  |
| Star 8100 B/E |  | 3400 |  |  |
| W 660 -/E |  |  |  |  |
|  | УПРАВЛЯЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ |
| Star T1000 B/E |  | 5600 |  |  |
| Star T 1001 B/E |  | 6800 |  |  |
| Star 13000 E / SR 5130 P |  | 10480/11800 | 0 - 8 | 7/30’ |
| Star 13001 E |  | 13160 |  |  |
| Star 13000 B / SR 5130 B |  | 11790/11800 | 0 - 8 | 3/30’ |
| Star 13001 B |  | 14800 |  |  |
| Star 1300 LD / SR 5130 D |  | 11790/11800 | 0 - 8 | 7/45’ |
| Star 1301 LD |  | 14800 |  |  |
| Star 15000 B/D / SR 5160 B/D |  | 14200/12750 | 0 - 8,5 |  |
| Star !5001 B/D |  | 17750/12750 | 0 - 8,5 |  |
| SR 5160 P |  | 12750 | 0 - 8,5 |  |
| SR 5100 P/B |  | 5200 | 2,7 - 5,5 | 3 / 2,5 |
| SR 5110 ECO/B |  | 6500 | 3,5 - 7 | 2 - 4 |
| SR 5120 ECO |  | 9500 | 4 - 9 | 3 - 6 |

*** - время указано за одну единицу

# РЕКОМЕНДАЦИИ АССОЦИАЦИИ ISSA

Приводится выдержка из сборника «Cleaning Time Estimator» (Оценка времени на уборку) с сохранением единиц измерения оригинала

Для справки:

1 квадратный фут = 0,09290304 м2

1 oz ( унция ) = 28,34952 грамма

1” (дюйм)  = 25,4 мм

### Время подметания пола

Среднее время, для очистки и обслуживания полов

Пол: Подметание с 8 " синтетической метлой - 1000 кв. футов. 25.20 минут

Пол: Подметание с 12" щеткой - 1000 кв. футов. 15.00 минут

Пол: Подметание с 16" щеткой - 1000 кв. футов. 12.00 минут

Пол: Подметание с 18" щеткой - 1000 кв. футов. 10.80 минут

Пол: Подметание с 24" щеткой - 1000 кв. футов. 8.40 минут

Пол: Подметание с 30" щеткой - 1000 кв. футов. 6.00 минут

Пол: Подметание с 36" щеткой - 1000 кв. футов. 4.80 минуты

Пол: Подметание с 42" щеткой - 1000 кв. футов. 3.60 минуты

Пол: Подметание с 48" щеткой - 1000 кв. футов. 2.40 минуты

Пол: Подметание с 24" толкаемой машиной для подметания - 1000 кв. футов. 6.00 минут

Пол: Подметание с 30" толкаемой машиной для подметания - 1000 кв. футов. 5.40 минут

Пол: Подметание с 36" ведомой машиной для подметания (с двигателем) - 1000 кв. футов. 3.00 минуты

### Время на уборку туалета

Среднее время уборки туалета

Обслуживание туалета

Обслуживание туалета: Мусор / Пополнение расходных материалов / протирка, если необходимо:

9 мест (кабинок)  9.02 минут

Обслуживание туалета: Мусор / Чистка с дезинфекцией / Сантехника / Протирка зеркал / Пополнение расходных материалов / Подметание пола:

9 мест (кабинок)  27.00 минут

Обслуживание туалета: Мусор / Чистка с дезинфекцией места / Протирка зеркал / Пополнение расходных материалов / Сухая чистка пола пылевой шваброй:

9 мест (кабинок)  21.60 минуты

Обслуживание туалета: Мусор / Чистка с дезинфекцией места / Протирка зеркал / Пополнение расходных материалов / Влажная чистка пола шваброй:

9 мест (кабинок) 44.98 минуты

### Время уборки пола шваброй

Среднее время  уборки и обслуживания влажной шваброй

Пол: Влажная уборка с 12 oz конвекционным мопом с использованием одинарного ведра и механического отжима - 1000 кв. футов. 16.80 минут

Пол: Влажная уборка с 12 oz конвекционным мопом с использованием двойного ведра и механического отжима - 1000 кв. футов. 15.60 минут

Пол: Влажная уборка с 16 oz конвекционным мопом с использованием одинарного ведра и механического отжима - 1000 кв. футов. 14.40 минут

Пол: Влажная Швабра с 16 oz конвекционным мопом с использованием двойного ведра и механического отжима 1000 кв. футов. 13.20 минут

Пол: Влажная уборка с 24 oz конвекционным мопом с использованием одинарного ведра и механического отжима - 1000 кв. футов. 12.00 минут

Пол: Влажная уборка с 24 oz конвекционным мопом с использованием двойного ведра и механического отжима - 1000 кв. футов. 10.80 минут

Пол: Влажная уборка с 32 oz конвекционным мопом с использованием одинарного ведра и механического отжима - 1000 кв. футов. 9.60 минут

Пол: Влажная уборка с 32 oz конвекционным мопом с использованием двойного ведра и механического отжима - 1000 кв. футов. 8.40 минут

Пол: Влажная уборка с 18' плоским мопом, используя одинарное ведро и механический отжим - 150 кв. футов. 2.52 Минуты

### Время очистки лестниц и прилегающих площадей

Среднее время уборки лестниц и лестничных площадок и запасного выхода,

стен и потолков

Лестницы и площадки

Лестница и площадка: Подметание щеткой

150 кв. футов. 4.50 минуты

Лестница и площадка: Сухая чистка пылевым мопом, используя химический продукт для обработки пыли

150 кв. футов. 3.60 минуты

Лестница и площадка: Влажная уборка с ведром и отжимом для мопа

150 кв. футов. 5.40 минут

Лестница и площадка: Вакуумная чистка с передвижным пылесосом

150 кв. футов. 4.50 минуты

Лестница и площадка: Вакуумная чистка с ранцевым пылесосом

150 кв. футов. 3.15 минуты

Лестница и площадка: Вакуумная чистка с вертикальным пылесосом

150 кв. футов. 5.85 минут

#### Потолок и стены

Потолок акустический: Чистка с распыляемым химическим продуктом и удлинительной ручкой

1000 кв. футов. - 84.00 минуты

Потолок: Промывка вручную с губкой, используюя лестницу и ведро

1000 кв. футов. - 168.00 минут

Диффузоры Легкого Крепления: Снятие, чистка ультразвуком и установка

4 изделия - 12.00 минут

Светильники: Влажная протирка тканью с триггерным распылителем, используя лестницу

1 изделие - 3.00 минуты

Верхние поверхности: Влажная протирка тканью с триггерным распылителем, используя лестницу

150 кв. футов. - 9.90 минут

Верхние поверхности: Вакуумное удаление пыли с ранцевым пылесосом и использованием лестницы

150 кв. футов. - 16.20 минут

Верхние поверхности: Удаление пыли ручным пылеочистителем с ручкой удлинителем

150 кв. футов. - 0.90 минут

Верхние поверхности: Удаление пыли с передвижным пылесосом и использованием лестницы

150 кв. футов. - 17.10 минут

Прилегающие поверхности: Удаление пыли ручным пылеочистителем и пылесосом с использованием лестницы

150 кв. футов. - 12.60 минут

Вентили: Влажная протирка тканью с триггерным распылителем, используя лестницу

1 изделие - 0.50 минут

### Общее время уборки - Классная комната

Среднее время уборки и обслуживания классной комнаты

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с пылеочистителем / Чистка меловой доски / Сухая чистка пылевым мопом:

600 кв. футов. 12.24 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с пылеочистителем / Чистка меловой доски / Чистка пола влажной шваброй:

600 кв. футов. 19.80 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с пылеочистителем / Чистка меловой доски / Вакуумная чистка пола передвижным пылесосом:

600 кв. футов. 15.12 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с пылеочистителем / Чистка меловой доски / Вакуумная чистка пола вертикальным пылесосом:

600 кв. футов. 14.40 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с обработанной тканью / Чистка меловой доски / Сухая чистка пылевым мопом:

600 кв. футов. 15.12 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с обработанной тканью / Чистка меловой доски / Сухая чистка пылевым мопом:

600 кв. футов. 23.40 минуты

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с обработанной тканью / Чистка меловой доски / Вакуумная чистка пола передвижным пылесосом:

600 кв. футов. 16.56 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Чистка с обработанной тканью / Чистка меловой доски / Вакуумная чистка пола вертикальным пылесосом:

600 кв. футов. 15.84 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Вакуумная чистка / Чистка Меловой доски типа ловушки отходов / Вакуумная чистка пола мобильным пылесосом:

600 кв. футов. 10.50 минут

Обслуживание классной комнаты: Мусор / Вакуумная чистка / Чистка меловой доски / Вакуумная чистка пола ранцевым пылесосом:

600 кв. футов. 12.60 минут

# ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВРЕМЯ УБОРКИ

Время на очистку туалета с оборудованием KaiVac

| Женский туалет | Мужской туалет |
| --- | --- |
| Число мест: 3 умывальника +5 кабинок 8 мест Общая площадь: 280 Кв. футов. | Число мест: 3 умыв. +3 каб. +2 писсуара 8 мест Общая площадь: 280 Кв. футов. |
| Задача | Время операции мин. / сек. | Общее время | Время операции мин. / сек. | Общее время |
| Удаление мусора | (0:18) | 0:18 | (0:11) | 0:11 |
| Разворачивание электрошнура и включение в сеть | (0:10) | 0:28 | (0:09) | 0:20 |
| Разворачивание шланга высокого давления | (0:38) | 1:06 | (0:34) | 0:54 |
| Включение насоса | (0:18) | 1:24 | (0:16) | 1:10 |
| Инжекция химического продукта | (0:54) | 2:18 | (0:48) | 1:58 |
| Мойка высоким давлением и полоскание | (1:09) | 3:27 | (1:00) | 2:58 |
| Сворачивание шланга высокого давления | (0:43) | 4:10 | (0:39) | 3:37 |
| Экстракция | (2:39) | 6:49 | (2:31) | 6:08 |
| Сворачивание шланга | (0:44) | 7:33 | (0:32) | 6:40 |

Результат:

С системой KaiVac затрачиваетсятся меньше чем 1 минута на одно место, а по ISSA Стандарту - 3 минуты на одно место

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА В ОТРАСЛИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Приказом №11 от 15 ноября 1994 года Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства Российской Федерации утверждены «Рекомендации по нормированию и оплате труда работников гостиничного, банно-прачечного хозяйства и ритуального обслуживания населения» целью которых является оказание методической помощи предприятиям при определении рациональной численности работающих и оптимальной модели труда.

Далее мы приводим извлечения из этих Рекомендаций касательно уборочных работ.

### Нормативы численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих гостиничного хозяйства.

Извлечение

Нормативы для рабочих гостиничного хозяйства.

Профессия: уборщик служебных помещений.

Примерный перечень работ

Уборка служебных помещений административных зданий, коридоров, лестниц, санузлов, удаление пыли, подметание. Мойка вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, потолков, оконных рам и стекол, дверных блоков. Чистка мебели и ковровых изделий.

Чистка и дезинфицирование унитазов, ванн, раковин и другого санитарно-технического оборудования. Очистка урн от бумаги и промывка их дезинфицирующими растворами. Сбор мусора и вынос его в установленное место.

Нормы обслуживания для уборщиков служебных помещений

| Объекты уборки | Нормы |
| --- | --- |
|  | обслуживания, м2 | времени обслуживания на м2, час |
| Санитарный узел общего пользования Душевая общего пользования Служебные помещения Лестничная клетка зданий от 2 до 5 этажей без лифта То же при наличии ковровых дорожек Лестничная клетка зданий от 2 до 5 этажей с лифтом То же при наличии ковровых дорожек Лестничная клетка зданий свыше 5 этажей с лифтом То же при наличии ковровых дорожек | 100 114 267 730 444 890 533 1000 571 | 0,08 0,07 0,03 0,01 0,018 0,009 0,015 0,008 0,014 |

| Объекты уборки | Категории гостиниц |
| --- | --- |
|  | *** - **** (3-4 звезды) | * - ** (1-2 звезды) |
|  | Нормы |
|  | Обслужи-вания, м2 | Времени обслуживания на 100 м2, час | Обслужи-вания, м2 | Времени обслуживания на 100 м2, час |
| Вестибюль и коридоры То же с ковровыми покрытиями Холл с заставленностью до 20% То же с ковровыми покрытиями Холл с заставленностью от 21% до 40% То же с ковровыми покрытиями Холл с заставленностью от 41% до 60% То же с ковровыми покрытиями | 615 593 572 533 533 513 500 482 | 1,3 1,35 1,4 1,5 1,5 1,56 1,6 1,66 | 615 593 888 851 800 769 727 702 | 1,3 1,35 0,9 0,94 1,0 1,04 1,1 1,14 |

ПОЯСНЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ НОРМАТИВОВ

- Нормативы численности разработаны с учетом эффективной загрузки номерного фонда гостиниц на 90-95%.

- При меньшей загрузке номерного фонда, установленной по результатам работы за год, к нормативной численности по отдельным функциям рекомендуется применять следующие поправочные коэффициенты:

- при загрузке от 75 до 90% - 0,85-0,95;

- при загрузке от 50 до 75% - 0,75-0,85.

- В сборник включены нормативы численности для гостиниц категории * - **** (1-4 звезды).

Для гостиниц категории ***** (5 звезд) применяется коэффициент 1.2.

Категории гостиниц определены в соответствии с Положением об отнесении гостиниц к разрядам и номеров в гостиницах к категориям, утвержденным постановлением Госкомцен СССР от 27.12.83 № 1070.

- Для гостиниц, отнесенных к III-IV разрядам (в соответствии с Положением об отнесении гостиниц к разрядам и номеров в гостиницах к категориям, утвержденным постановлением Госкомцен СССР от 02.03.79  № 154), следует использовать ранее разработанные нормативы численности работников гостиниц.

### Нормативы численности рабочих бань, прачечных и др.

Извлечение

Профессия: уборщик служебных помещений

Организация труда

Уборщик служебных помещений поддерживает чистоту и порядок в служебных помещениях, культурно-бытовых помещениях и на лестничных маршах. Для поддержания чистоты в помещениях выполняются следующие виды уборки: сухая, влажная протирка, чистка и прочие работы. Перед работой уборщик доставляет к месту работы необходимые средства и приспособления, )веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения.

При уборке помещений опорожняют в специальную тару корзинки с мусором, протирают мебель, панели на высоту 1,8 м, подоконники, батареи, двери, стены, убирают пол и выполняют прочие работы, связанные с содержанием в чистоте помещений. Уборщик приготавливает раствор из моющих средств и периодически меняет воду и моющий раствор. При мытье с передвижением мебели: отодвигают мебель, моют пол, меняя периодически воду, и ставят мебель на место. Унитазы, раковины и другое сантехническое оборудование чистят и дезинфицируют. Собранный в процессе уборки мусор выносят ведрами или мешками вручную или на тележках в специально отведенное место. При уборке помещений применяют ручные средства уборки. При чистке ковровых изделий, мягких диванов, кресел и стульев применяют пылесосы.

Нормативы времени на уборку полов в служебных помещениях

| Вид работы | Содержание работы | Коэффициент заставленности помещения |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,2 | 0,21-0,4 | 0,41-0,6 | свыше 0,6 |
|  |  | Время, мин/м2 |
| Мытье Протирка Подметание | а) С передвижением мебели: отодвинуть мебель, вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду. Поставить отодвинутую мебель на место. б) Без передвижения мебели: вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду. Протереть пол, периодически меняя моющий раствор или воду. Подмести пол, предварительно увлажнив его. | 0,513 0,435 0,272 0,218 | 0,616 0,522 0,326 0,262 | 0,739 0,626 0,391 0,314 | 0,887 0,751 0,469 0,377 |

Нормативы времени на уборку пола в фойе, холлах, вестибюлях, коридорах

| Вид работы | Содержание работы | Время, мин/м2 |
| --- | --- | --- |
| Мытье Протирка Подметание | Вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду. Протереть пол, периодически меняя моющий раствор или воду. Подмести пол предварительно увлажнив его. | 0,484 0,246 0,191 |

Нормативы времени на уборку лестниц

| Вид работы | Содержание работы | Время, мин/м2 |
| --- | --- | --- |
| Мытье Протирка Подметание | Вымыть лестницу, периодически меняя моющий раствор или воду. Протереть перила. Протереть лестницу и перила, периодически меняя моющий раствор или воду. Подмести лестницу предварительно увлажнив ее. | 1,08 0,669 0,536 |

Нормативы времени на уборку пола в туалетах

| Вид работы | Содержание работы | Время, мин/м2 |
| --- | --- | --- |
| Мытье Протирка Подметание | Вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду. Протереть перила. Протереть пол, периодически меняя моющий раствор или воду. Подмести пол предварительно увлажнив его. | 1,33 0,856 0,686 |

Нормативы времени на влажную протирку предметов мебели.

Содержание работы: удалить пыль с поверхности предметов влажным способом, периодически меняя моющий раствор или воду.

| Объект уборки | Единица объема уборки | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Автомат газированной воды Банкетка Бюст Вентиляционная решетка Вешалка-стойка с круглой подставкой Диван Дверь Кресло рабочее Книжная полка Кондиционер Настольный календарь Настольный вентилятор Настольная лампа Настольный телефон Осветительные приборы (радиаторы) Пишущая или счетная машинка Плинтуса Портрет, картина Подоконник Подставка под графин Репродуктор Сейф Мытье Протирка Стенд Столы: письменный телефонный, журнальный Стул Счеты Тумба Чернильный прибор Шкаф конторский двустворчатый Шкафы секционные: до 2,5 м 2,6-3,5 м 3,6-4,5 м Электрополотенце | шт. шт. шт. м2 шт. шт. м2 шт. м шт. шт. шт. шт. шт. м2 шт. м м2 м2 шт. шт. м2 м2 м2 м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,400 0,750 3,70 2,0 0,930 2,10 1,35 0,650 0,600 1,05 0,370 0,520 0,680 0,420 1,60 0,750 0,200 2,90 1,20 0,200 0,610 0,340 0,645 0,830 2,35 1,15 0,625 0,480 0,325 0,780 0,550 1,45 5,30 6,40 8,50 0,300 |

Нормативы времени на сухую протирку предметов и мебели

Содержание работы: удалить пыль с поверхности предметов сухим способом.

| Объект уборки | Единица объема уборки | Время, мин |
| --- | --- | --- |
| Настенные часы Настольные часы Панель Полированные столы: письменный журнальный Портрет, картина Стенд Телевизор, радиоприемник Полированная тумба Полированный шкаф конторский Полированный шкаф секционный: до 2,5 м 2,6-3,5 м 3,6-4,5 м | шт. шт. м2 шт. шт. м2 м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 0,530 0,300 0,690 1,0 0,560 2,10 1,70 1,00 0,730 1,10 4,10 5,0 6,60 |

Нормативы времени на прочие виды работ

| Вид работ | Содержание работы | Единица объема работы | Время, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мытье стен, дверей Мытье стакана Мытье мыльницы Наполнение графина водой Наполнение графина водой с предварительным мытьем Опорожнение пепельницы Опорожнение урны Опорожнение корзин в служебных помещениях и в туалетах Опорожнение и чистка полоскательницы Обметание пыли со стен Обметание пыли с потолков Поливка и протирка вазонов с цветами Смена полотенец Чистка: писсуаров раковин унитазов Чистка зеркал Чистка полумягкого стула Чистка мягкого кресла Чистка мягкого дивана | Вымыть стену, дверь, периодически меняя моющий раствор или воду. Вымыть стакан Вымыть мыльницу Взять графин, наполнить его водой и поставить на место Взять графин, вымыть его, наполнить водой и поставить на место Высыпать содержимое пепельницы и протереть ее Опорожнить урну от содержимого и промыть ее Опорожнить корзину от содержимого в тару и поставить ее на место Опорожнить полоскательницу от содержимого, вычистить с помощью моющих средств и промыть ее водой Специальным приспособлением обмести пыль со стен Специальным приспособлением обмести пыль с потолков Полить цветок и протереть вазон Снять грязное полотенце, сдать его, получить чистое и повесить его на установленное место С помощью моющих средств вычистить предмет и помыть его водой Очистить поверхность зеркала специальным средством и протереть его до блеска Очитить стул с помощью пылесоса от пыли Очитить кресло с помощью пылесоса от пыли Очитить диван с помощью пылесоса от пыли | м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 м2 шт. шт. шт. м2 шт. шт. шт. | 1,96 1,0 1,5 1,42 4,11 0,532 3,48 0,525 0,625 1,20 0,590 0,650 0,950 3,14 2,00 3,00 5,00 1,80 0,680 0,315 0,75 |

Нормативы времени на транспортировку мусора.

Содержание работы: собранный в процессе работы мусор

вынести от последнего места сбора в специально отведенное место.

| Расстояние транспортировки мусора, м | Транспортировка мусора |
| --- | --- |
|  | на одном этаже | со 2-го этажа на 1-й этаж | с 3-го этажа на 1-й этаж | с 4-го этажа на 1-й этаж |
|  | Время, мин |
| до 30 31-50 51-80 81-100 101-120 121-140 | 1,07 2,86 4,64 6,44 7,86 9,29 | 2,27 5,06 6,84 8,64 10,1 11,5 | 4,47 7,26 9,04 10,8 12,3 13,7 | 6,67 9,46 11,1 13,0 14,5 15,9 |

Нормативы времени на обслуживание рабочего места.

| Содержание работы | Время, % от оперативного |
| --- | --- |
| Доставить средства уборки и приспособления к месту работы в начале и в установленное место в конце смены. Получить инвентарь, заменить средства уборки во время смены. Убрать рабочее место, принять и сдать смену | 6,5 |

Норматив времени на отдых и личные потребности – 5% от оперативного времени.

Нормы обслуживания для уборщиков производственных помещений.

Организация труда.

Составной частью обслуживания производства является поддержание чистоты в производственных помещениях предприятий. Своевременная уборка помещений оказывает влияние на ход производственного процесса.

В начале смены рабочий доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления и по окончании уборки доставляет их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте или шкафу.

При уборке пола производственных помещений рабочий собирает отходы, очищает бункеры, ящики (если эта работа включена в обязанности уборщика), убирает пол между рабочими местами.

Подметание производится отдельными участками площадью 10-12 м2 . Тележка или иное приспособление для сбора мусора устанавливается на краю участка противоположно тому, с которого начинается подметание. Собранные отходы или мусор отвозятся или относятся к месту складирования отходов. После уборки пола протираются подоконники, отопительные трубы, доски для объявлений, плакаты и т.п., чистятся имеющиеся в цехе краны, раковины.

Стены, панели, колонны моются с применением моющего раствора, который периодически меняется.

При уборке производственных помещений вручную применяются следующие средства уборки и приспособления: веник, метла, щетка, тряпка, ведро, моющие средства, совок, короб, ящик.

Уборка помещений на производствах не имеющих отходов (1-я группа).

Состав работы.

Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место к концу смены. Подметание или мытье пола. Увлажнение пола при необходимости перед подметанием. Смена моющего раствора или воды по мере необходимости при мытье пола или влажном подметании. Доставка мусора в установленное место. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющиеся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

| Вид работ и способ уборки | Нормы |
| --- | --- |
|  | времени обслуживания 1 м2, мин | ежедневного обслуживания, м2 |
| Подметание пола без предварительного увлажнения Подметание пола с предварительным увлажнением Влажное подметание Мытье пола с применением моющих средств | 0,222 0,240 0,264 0,679 | 2160 2000 1820 710 |

Уборка помещений на производствах, дающих легковесные, жидкие, сыпучие, мелкогабаритные производственные отходы (3-я группа).

Состав работы.

Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце смены. Сбор отходов с рабочих мест с очисткой бункеров, ящиков, мешочков (если эта работа вменена в обязанности уборщика). Подметание или мытье пола, при необходимости увлажнение или посыпание увлажненными опилками перед подметанием. Смена моющего раствора или воды по мере необходимости при мытье пола или влажном подметании. Применение при необходимости щетки или скребка при мытье пола водой с помощью шланга. Складывание в тару отходов и мусора с их рассортировкой. Доставка отходов и мусора в установленное место. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющиеся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

| Вид работ и способ уборки | Масса отходов и мусора со 100 м2 убираемой площади в смену, кг | Нормы |
| --- | --- | --- |
|  |  | времени обслуживания 1 м2, мин | ежедневного обслуживания, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подметание пола без предварительного увлажнения: без сбора отходов от рабочих мест со сбором отходов от рабочих мест Подметание пола с предварительным увлажнением: без сбора отходов от рабочих мест со сбором отходов от рабочих мест Влажное подметание пола: без сбора отходов от рабочих мест со сбором отходов от рабочих мест Мытье пола с применением моющих средств: без сбора отходов от рабочих мест со сбором отходов от рабочих мест Мытье пола с помощью шланга с применением при необходимости щетки или скребка: без сбора отходов от рабочих мест со сбором отходов от рабочих мест | До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 19-26 27-39 До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 19-26 27-39 До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 19-26 27-39 До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 19-26 27-39 До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 - До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 - - | 0,208 0,212 0,231 0,253 0,284 0,331 0,358 0,252 0,258 0,284 0,308 0,345 0,403 0,436 0,212 0,217 0,235 0,257 0,289 0,338 0,407 0,260 0,262 0,89 0,314 0,353 0,410 0,444 0,255 0,272 0,289 0,303 0,328 0,311 0,333 0,352 0,369 0,400 0,571 0,571 0,658 0,727 0,814 0,960 0,290 0,356 | 2300 2260 2070 1900 1690 1450 1340 1900 1860 1690 1560 1390 1190 1100 2260 2210 2040 1840 1660 1420 1180 1840 1830 1660 1530 1360 1170 1080 1880 1760 1660 1580 1460 1540 1440 1360 1300 1200 840 840 730 660 590 500 1650 1350 |

Продолжение Таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Подметание пола с применением опилок: без сбора отходов от рабочих мест со сбором отходов от рабочих мест | До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 До 2 3-6 7-8 9-12 13-18 | 0,294 0,296 0,300 0,306 0,338 0,356 0,358 0,363 0,366 0,380 | 1630 1620 1600 1570 1420 1350 1340 1320 1310 1260 |

Уборка помещений на производствах, дающих металлические отходы в виде стружки, обрезков и т.д. (4-я группа).

Состав работы.

Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце рабочей смены. Сбор отходов на рабочих местах. Подметание или мытье пола, при необходимости увлажнение или посыпание увлажненными опилками перед подметанием. Складывание в тару отходов и мусора. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющихся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

| Вид работ и способ уборки | Масса отходов и мусора со 100 м2 убираемой площади в смену, кг | Нормы |
| --- | --- | --- |
|  |  | времени обслуживания 1 м2, мин | ежедневного обслуживания, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подметание пола без предварительного увлажнения со сбором отходов от рабочих мест и их затариванием Подметание пола с предварительным увлажнением со сбором отходов от рабочих мест и их затариванием Подметание пола с применением опилок со сбором отходов от рабочих мест и их затариванием | До 22 23-33 34-50 51-75 76-113 114-170 171-256 До 22 23-33 34-50 51-75 76-113 114-170 171-256 До 22 23-33 34-50 51-75 76-113 114-170 | 0,198 0,208 0,223 0,246 0,279 0,330 0,406 0,204 0,214 0,230 0,253 0,287 0,340 0,419 0,217 0,259 0,282 0,329 0,400 0,440 | 2420 2310 2150 1950 1720 1450 1180 2350 2240 2090 1900 1670 1410 1150 2210 1850 1700 1460 1200 1090 |

Примечания:  1. Поправочный коэффициент к нормам обслуживания при сборе отходов (стружки) цветных металлов – 0,9.

2. Поправочный коэффициент к нормам обслуживания при доставке отходов до цехового места складирования и разгрузки их самим уборщиком производственных помещений – 0,8.

Уборка стен, панелей, колонн.

Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце рабочей смены. Мытье или обметание стен, панелей, колонн. Смена по мере необходимости моющего раствора или воды, а при обметании – периодическое стряхивание с чехла пыли.

| Виды и способы уборки | Нормы |
| --- | --- |
|  | времени обслуживания 1 м2, мин | обслуживания м2 |
| Мытье стен, панелей, колонн, облицованных кафельной плиткой Обметание стен, панелей, колонн | 2,28 0,300 | 210 1600 |

Примечания:

1. Нормы обслуживания установлены с учетом ширины проходов между оборудованием свыше 1 м. При ширине этих проходов до 1 м к нормам обслуживания применяется коэффициент 0,85.

2. Нормы обслуживания установлены с учетом одноразовой уборки в течении смены. Если в течении смены уборка должна производится более одного раза, то норма обслуживания и норма времени обслуживания пересчитываются. Повторяемость уборки устанавливается руководством. Если уборка помещения в течении смены проводится более одного раза, причем повторная уборка выполняется с меньшими затратами времени, так как включает неполный состав работы, учтенных при установлении нормы, то повторяемость уборки выражается дробной величиной. Пересчет производится умножением нормы обслуживания на соответствующий поправочный коэффициент или делением на него нормы времени обслуживания.

Поправочные коэффициенты для пересчета норм для различной повторяемости уборки

| Повторяемость уборки за смену | Группа производственных помещений |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 |
|  | Поправочные коэффициенты |
| 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 | 0,83 0,71 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35 0,33 | 0,86 0,83 0,67 0,60 0,55 0,50 0,46 0,43 0,40 0,38 | 0,97 0,95 0,93 0,90 0,88 0,87 0,85 0,84 0,81 0,80 |

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример расчета норм времени и численности рабочих,

занятых уборкой служебных и культурно-бытовых помещений

| № п/п | Назначение помещений и объекта уборки | Способ уборки | Норматив оперативного времени на единицу измерения объекта уборки, t | Количес-тво объектов уборки, y | Средняя повторя-емость убор-ки в смену, q | Время на выполнение оперативной работы, мин t(o№)=tV(q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Служебные помещения |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Стол письменный Стол телефонный Телефон Календарь настольный Счеты Стул Портрет Шкаф двустворчат. Репродуктор Радиаторы Дверь Стена Пол Опорожнение корзины для бумаг Графин Подставка под графин Сейф | Верхняя протирка То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же Опорож-нение Мытье и наполне-ние Влажная протирка То же | 1,15 0,625 0,420 0,370 0,325 0,480 2,90 1,45 0,610 1,60 1,35 0,830 0,435 0,525 4,11 0,200 0,340 70,1 | 5 шт. 2 шт. 2 шт. 3 шт. 3 шт. 10 шт. 0,49 м2 2 шт. 1 шт. 5,4 м2 2,34 м2 68,2 м2 38 м2 5 шт. 2 шт. 2 шт. 2,1 м2 | 1 1 1 1 1 1 0,2 1 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1 | 5,75 1,25 0,84 1,11 0,975 4,8 0,284 2,9 0,610 8,64 3,16 11,3 16,5 2,62 8,22 0,400 0,714 |
| II. Вестибюли |
| 1 2 3 | Пол Урна Стул | Мытье Опорож-нение Влажная протирка | 0,484 3,48 0,480 108 | 75 м2 4 шт. 16 шт. | 2 2 1 | 72,6 27,8 7,68 |
| III. Коридоры |
| 1 2 3 | Пол Стена Урна | Мытье Влажная протирка Опорож-нение | 0,484 0,830 3,48 102 | 68 м2 103 м2 4 шт. | 2 0,1 2 | 65,8 8,47 27,8 |
| IV. Туалеты |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Унитаз Писсуар Раковина Корзина для бумаг Урна Отопитель-ные приборы (радиаторы) Дверь Стена Перегородки кабин Пол Зеркало Электро-полотенце Транспорти-ровка мусора | Чистка Чистка Чистка Опорож-нение Опорож-нение Влажная протирка То же То же То же То же Чистка Влажная протирка | 5,0 2,0 3,0 0,625 3,48 1,60 1,35 0,830 0,830 0,856 1,8 0,300 6,84 109 | 6 шт. 3 шт. 4 шт. 6 шт. 2 шт. 1,1 м2 3,9 м2 28 м2 38 м2 26 м2 0,86 м2 2 шт. 6,84 | 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 1 1 | 30,0 6,0 12,0 3,75 6,96 2,36 5,26 4,65 6,31 22,2 1,55 0,60 6,84 |

Нормы времени на уборку помещений каждого вида определяются по формуле:

где:    - суммарное оперативное время на уборку помещений каждого вида;

А(обс)      - время на обслуживание рабочего места, применяемое в размере 6,5% от оперативного;

А(отл) 	- время на отдых и личные потребности, принимаемое в размере 5% от оперативного.

мин.

мин.

мин.

мин.

Суммарная норма времени на уборку всех помещений составит:

Н(вр.) = Н(вр.1) + Н(вр.2) + Н(вр.3) + Н(вр.4) = 77,8 + 120 + 114 + 122 = 433,8 мин : 60 = 7,23 ч.

Явочная  численность уборщиков определяется по формуле:

чел.

Списочная численность уборщиков для данной бани при планируемом процессе невыходов рабочих равном 10 составляет:

чел.